## Slide 1: 離散コサイン変換と 独立成分分析を併用した 画像符号化手法の性能改善
岩手県立大学大学院
博士前期課程 2年 亀田研究室
中田 雄大
2022/ 8/ 3
公開ゼミナール

## Slide 2: Introduction – 研究背景
画像符号化：
画像中の余分な情報を減らし、画像の効率的な伝送・保存を行う
Original image (66KB)
JPEG image (8.27KB)
圧縮
一般的な手法として離散コサイン変換（DCT）がある
目に見えないけど..
削られている
Notes: 30
私が研究している画像圧縮の目的は、画像中の余分な情報を減らすことで、画像の効率的な伝送・保存を行うことです。
この画像は、実は情報量が1/8にまで減らされています。
そんな画像符号化では、離散コサイン変換（DCT）という手法が有名です。

## Slide 3: Introduction – 離散コサイン変換 (DCT)
画像が必要とする統計的な情報を抽出・保存可能
たくさん圧縮するとノイズが発生
人の視覚が必要とする特徴も削ってしまう
情報削減後
原画像
周波数変換
DCT係数
必要
不要
DCT基底
低周波成分を保存できる！
（得意な領域）
高周波成分を保存できない...
（苦手な領域）
Notes: 1.00
そんなDCTについて何ですが、この規則的な基底により、画像中の周波数成分を抽出することができます。
画像の主要な要素は、低周波成分に集中するという統計的な性質を利用し、雑音だとされている高周波成分の情報を重点的に削ることで、高い圧縮率が実現されています。
ほどほどに削るのは問題ないが、たくさん圧縮した場合、高周波成分の情報が必要な柄などの領域にノイズが発生してしまいます。
つまり、人間の視覚が必要とする情報を、削ってしまっているわけです。

## Slide 4: Introduction – 独立成分分析 (ICA)[1]
人の視覚が必要とする情報を抽出・保存可能
たくさん圧縮しても、局所特徴を保存できる
人の視覚が必要とする情報を保存できる
情報削減後
原画像
ICA基底
特徴抽出
ICA係数
不要
必要
少数の基底で
表現できない...
（苦手な領域）
少数の基底で
表現できる！
（得意な領域）
Notes: 1.50
そこで、人の視覚が必要とする情報を、DCTと同様に基底を用いて抽出する、独立成分分析（ICA）があります。
ICAは、人間の視覚の初期（第一次視覚野）がどう特徴を処理しているのかをモデル化したもので、入力画像をなるべく少ない基底で表現することを目的としています。
これですと、2つの基底でおおよそ再現できます。
そのため、たくさん圧縮しても、視覚が必要とする情報を保存できます。

## Slide 5: Introduction – ハイブリッド手法の概要
DCTとICAが得意とする特徴は異なる
DCT-ICAハイブリッド符号化方式の検討 [2,3,4]
画像が必要とする情報
それぞれの
メリットを併用
人間が必要とする情報
DCT
ICA
Notes: 2.40
先ほど説明した、DCTとICAが得意とする特徴は、異なっているため、
画像が必要とする情報をDCTで、また、人間が必要とする情報をICAで、それぞれ保存することを目指した、人間中心の符号化方式が検討されています。
僕はこの手法をどう実現させればいいのかなってのを研究しています。

## Slide 6: Motivation – ハイブリッド符号化の課題
どのブロックに DCT または ICA を適用する？
各ブロックに最適なICA基底の“種類”は？“個数”は？
課題を解決するための手法を提案する
DCT？
ICA？
Block
or
Block
Notes: 3.10
手法の課題についてです
DCTとICAを併用したハイブリット符号化を実現させるためには、
ブロックに対してDCTまたはICAのどちらを適用させるのが最適なのか
また、ICAを適用させる場合、ブロックの保存にはどの種類のICA基底を、それをいくつ使用するのが最適なのかを決定する必要があります。
これらを解決するための手法を提案していきます。

## Slide 7: Motivation – ハイブリッド符号化の課題
DCT係数の
Entropy
DCT
ICA
DCT + ICA
（ICA基底を制限しない）
DCT + ICA
（ICA基底を制限）
画像全体で使用する基底の種類に比例
ICA係数の
Entropy
ICA基底の
Entropy
画像全体で使用する
基底の種類を制限
付加情報を考慮した上で最適な
“適用ブロック”，ICA基底の“種類”，“個数”を明らかにする
DCT係数と
ICA係数の
Entropy
DCT係数と
ICA係数の
Entropy
Notes: 3.40
これは同じ画質を保存するために必要な情報量を表しています。
先ほど説明した課題を解決するために考えなければいけないもう一つの課題が、ICA基底の付加情報です。
ICA基底は画像に固有の形状となるため、送信先と共有しなければなりません。
また，付加情報は基底の種類に比例して増加するため、
画像全体で使用するICA基底の種類を制限せずに課題を解決すると、付加情報により情報量が増加してしまいます。
なので、画像全体で使用する基底の数を制限することで、情報量を削減できると考えています。
このように、ハイブリッド手法を実現させるためには、付加情報を考慮した上で、最適な適用ブロック、種類、個数を明らかにする必要があります。

## Slide 8: Method – 提案手法の目的
従来のハイブリッド符号化手法[3]
ビットレートが極端に低い場合に最適な手法
実用的なビットレートには適用できない
（符号化性能が劣化してしまう）
実用的なビットレートでのICAの特徴
    ブロックの保存には複数個のICA基底が使用される
    ブロックの保存に適したICA基底はビットレートごとに異なる
DCT-ICAハイブリッド符号化手法を
すべてのビットレートで実現
目的
Notes: 4.40
次に提案手法の目的です．
従来手法はビットレートが極端に低い場合にのみ有効であったため，
実用的なビットレートに適用させた場合に符号化性能が劣化してしまう課題がありました．
（先行研究で，できていることと，できていないことです．）
そのため，提案手法では実用的なビットレートで明らかになっている
ブロックの保存には複数個の基底が使用される，ブロックの保存に適したICA基底はビットレートごとに異なる
という特徴を考慮することで，DCT-ICAハイブリット符号化手法をすべてのビットレートで実現させることが本研究の目的です．

## Slide 9: Method – ハイブリッド符号化の構成図
Input image
領域分割のためのICA基底を決定
各ICA基底の
組み合わせを評価
制限前
DCT_Block
使用するICA基底とその適用ブロックを
決定
DCT_Block
ICA_Block
制限後
領域分割
+
付加情報
ICA_Block
※ビットレートごとに適用
領域を再分割
①
②
③
ICA 基底
Notes: 4.40
これはハイブリット手法の構成図になっています。
提案手法では①～③の改善を行います。
提案手法①により、領域分割のためのICA基底を決定します。
この制限前というのは前スライドのこれに当たります。このままでは付加情報が多すぎるため、
提案手法②により画像全体で使用する基底の種類を制限するために各ICA基底を評価しまして、
提案手法③により使用するICA基底とその適用領域を決定します。
前のスライドで挙げたように，ブロックの保存に適したICA基底はビットレートごとに異なるため，
提案手法はビットレートごとに適用させます．

## Slide 10: Method – 領域分割のためのICA基底を決定 ①
全探索によるICA基底の決定が最適だが，
ビットレートごとに求めると時間がかかってしまう...
ビットレートに対応する最適なICA基底の組み合わせを決定
High
Low
基底を2個使えるとき，
最適な組み合わせは？
Bit rate
?
…
Combine
+
+
基底を1つ使える条件で最適
1st
2nd
3rd…
1st 基底と組み合わせた時に
画質を最も向上できるできる基底を2nd
3rd以降でも，同様の処理を繰り返し，
全てのブロックにおいて64th まであらかじめ求めておく．
Notes: 5.10
一つ目の手法の説明です。
ブロックの保存に適した基底の選択は全探索をすればよいのですが、
ビットレートごとにもとめると時間がかかってしまうため、
使用する基底の優先度をブロックごとにあらかじめ決めておきます。
例えば、基底2個使える場合、基底を1個使える条件で最適な1st基底があり、
それと組み合わせた時に画質を最適に出来る基底を2ndとしています。
3rd以降も同様の処理を繰り返すことで、
ビットレートに対応する最適なICA基底の組み合わせを決定できます．

## Slide 11: Method –領域分割のためのICA基底を決定 ①
複数個の基底が選択される場合の従来手法の課題を
提案手法により 解決できる
全探索との計算量の比較
ICA基底の数 | 提案手法 | 従来手法 | 全探索
1 | 382.9 | 440.2 | 382.9
2 | 277.9 | 351.2 | 276.9
3 | 216.5 | 297.3 | 214.6
全探索，従来手法[3]とのMSEの比較
提案手法
全探索
全探索よりも計算量を減らせる
全探索とほぼ同じ画質
Notes: 6.30
手法①の有効性を示す実験です。
まず、n番目の基底まで求めるときの計算量の比較なんですが、提案手法は全探索よりも大幅に計算量を減らすことができます。
加えて この表は基底を1、2、3個使用した時の提案手法と全探索、従来手法のMSEの比較です。
提案手法は全探索とほぼ同じMSEであることが分かります。
これにより、複数個の基底が選択される場合の従来手法の課題を提案手法により解決できます。

## Slide 12: Method – 各ICA基底の組み合わせを評価 ②
Chart: Diminution of MSE
Proposed method | 22.9121 | 22.6361 | 22.5551 | 22.4902 | 21.6563 | 21.3987 | 21.2927 | 20.7471 | 19.8733
Case of optimal only | 2.939 | 2.9206 | 2.7304 | 2.5969 | 1.9587 | 1.6979 | 1.6166 | 0.98033 | 0.10573
画像全体に対する各ICA基底の影響を求めることができる
付加情報を削減するため，各ICA基底が改善可能なMSEを比較
Blocks はMSEを最適にできる
使用するとき
Blocks はMSEを改善できる
画像全体に対する DCTからのMSE改善値の和
ICA基底制限前のICA_Block
(Red blocks and Blue blocks)
ICA Bases
(Only red blocks)
Notes: 7.50
次に、デコーダーへ送るための付加情報を減らすため，少数個のICA基底の組み合わせた時のMSEを評価します．
提案手法では画像全体で最大3個までのICA基底を使用します．
この3つの基底を使用するときに画質を最適に出来るブロックを赤、
最適に出来なくとも改善できるブロックを青で示しています。
右のグラフは、これらのブロックにより画像全体の画質をどれくらい改善できるのかを表したものです。
赤ブロックのみに着目していた従来手法よりも、青と赤両方に着目する提案手法により大幅に画質を改善できることが分かります。
これ以外の基底でも同じように改善しています。
これにより、画像全体に対する各ICA基底の影響を比較することができます。

## Slide 13: Method – 使用するICA基底と適用ブロックを決定③
付加情報を含めたビットレートを比較することで付加情報の課題を解決
付加情報
ビットレートの削減
MSE改善値が高い順に比較
DCTの
ビットレート
を
使用したときの
ビットレート
提案手法の
ビットレート
MSE改善値が最も高いICA基底からビットレートを比較
付加情報を
加えたときの
ビットレート
付加情報
の
付加情報を考慮
最初にDCTからビットレートを削減できたICA基底を使用する基底に決定
Notes: 9.10
最後に最終的に使用するICA基底とその適用ブロックを決定します。
ここでは、手法②で求めたMSEの改善値が最も高いICA基底から順に付加情報を含めたビットレートをもとめ，DCTと比較します。
そして，最初にDCTからビットレートを削減できたICA基底を使用するICA基底，その適用ブロックを最終的な適用ブロックに決定します．
これにより，付加情報の課題が解決されます．

## Slide 14: Results – 各レートの最適な基底と適用ブロック
28[dB]
ビットレートごとに最適なICA基底と適用ブロックが異なっている
実用的なビットレートにおいてICA基底が3個使用されている
32[dB]
36[dB]
提案手法をAirplane（256×256画素）に適用させた結果
Notes: ここからは，提案手法を自然画像に適用させた実験の結果です．
Airplaneに対して提案手法をビットレートごとに適用させたときの
最適な基底と適用ブロックを示しています．
結果をみるとビットレートごとに最適なICA基底と適用ブロックが異なっているため，
適切な基底の選択と領域分類が行われたと考えられます．
また，実用的なビットレートにおいて，提案手法の最大である3個のICA基底が使用されているため，
付加情報を考慮できるほど，多くのビットレートが削減されたと考えられます．

## Slide 15: Results – 符号化性能（PSNR対Entropy）の比較
Chart: Entropy [bit/pel]
| 5.0871250000000003 | 2.7357680000000002 | 2.0042059999999999 | 1.665324 | 1.457184 | 1.294346 | 1.1223510000000001 | 0.95342400000000005 | 0.71657000000000004 | 0.42613200000000001
DCT Only | 49.5419 | 36.3624 | 33.2546 | 31.6455 | 30.5429 | 29.8529 | 29.0854 | 28.2622 | 26.8513 | 24.315
Proposed Method | 49.5444 | 36.3664 | 33.267 | 31.6689 | 30.605 | 29.952 | 29.1951 | 28.3728 | 27.0516 | 24.7794
提案手法をAirplane (256×256) に適用させた結果
全てのビットレートで DCT から符号化性能が改善
Input image
Notes: 10.00
次に符号化性能の比較です．
従来手法はビットレートが極端に低い場合のみであり，
提案手法のビットレートが極端に低いものと同等なので比較していません．
縦軸，横軸
提案手法はDCTと比較してすべてのビットレートにおいて符号化性能が改善していることが分かります．
また，高ビットレートではエントロピーが大きく削減され，低ビットレートでは画質が大きく向上しているため，
少数個の基底で画質を保存できるというICAの特性が反映されていることが分かります．
異なる特徴を持つ他の画像でも同様の結果が得られています．

## Slide 16: Results – 高ビットレートでの性能と主観評価
主観評価
高ビットレートにおける符号化性能の比較
50[dB]付近でも符号化性能が改善
Input image
適用ブロック
Input image
提案手法
30[dB]
DCT Only
30[dB]
原画像
Chart: Entropy [bit/pel]
| 5.0871250000000003 | 2.7357680000000002 | 2.0042059999999999 | 1.665324 | 1.457184 | 1.294346 | 1.1223510000000001 | 0.95342400000000005 | 0.71657000000000004 | 0.42613200000000001
DCT Only | 49.5419 | 36.3624 | 33.2546 | 31.6455 | 30.5429 | 29.8529 | 29.0854 | 28.2622 | 26.8513 | 24.315
Proposed Method | 49.5444 | 36.3664 | 33.267 | 31.6689 | 30.605 | 29.952 | 29.1951 | 28.3728 | 27.0516 | 24.7794
Before limiting the ICA basis | 49.5469 | 36.3977 | 33.4511 | 32.0733 | 31.2299 | 30.6708 | 30.0032 | 29.2728 | 28.0448 | 25.641
Notes: 次に，高ビットレートでの符号化性能です．
50dB付近でも同様に符号化性能が改善されています．
最後に，主観評価です．
30dBで保存された提案手法，DCTの再構成画像と原画像を比較すると，
DCTでは保存できていなかった特徴を提案手法によって保存できていることが分かります．

## Slide 17: Conclusion
今後の展望
まとめ
実用的なビットレートにおけるICAの特徴を考慮した手法を提案
DCT-ICAハイブリッド符号化方式を適用できる
ビットレート範囲の拡大を実現させた
最適なICA基底の組み合わせはビットレートごとに異なる
→ ビットレートごとの適用は処理コストが高い
基底選出の処理コストの削減
ビットレートごとに共通する特徴を明らかにする
Notes: 最後に、まとめです。
本研究では，従来手法で行われていなかった，実用的なビットレートにおけるICAの特徴を考慮した手法を提案しました．
その結果，適用できるビットレートの範囲の拡大を実現させました．
今後の展望ですが、最適なICA基底の組み合わせはビットレートごとに異なるため，ビットレートごとに処理が必要であり，その処理コストは高いです．
そのため，基底選出の処理コストの削減が今後の目標になります．
現状では，ビットレートごとに共通する特徴を明らかにすることを目標に実験を行っています．

## Slide 18: References
[1] 村田 昇, 入門 独立成分分析, 東京電機大学出版局, 2004.
[2] 亀田 昌志, 川村 和也, “離散コサイン変換と独立成分分析の基底を併用した静止画像符号化,”
画像電子学会誌, vol.45, no.2, pp.201-211, 2016.
[3] 富樫 篤士, 亀田 昌志, “独立成分分析の基底を用いた静止画像符号化における画質改善量の比較に
基づく重要なICA基底の選出,” IEICE technical report, vol.118, no.501, pp.153-158, 2019.
[4] Y. Nakada, M. Kameda, “Important od Coding Performance by Optimal Basis Selection in Image Compression
Method using ICA Basis, ” Proc of International Workshop on Image Media Quality and its Applications,
pp.36-42, 2022.

## Slide 19: 研究実績
中田 雄大, 亀田昌志, “ICA基底を用いた符号化方式における性能改善のための最適基底の選出,” 画像符号化シンポジウム (PCSJ2021), 2021.11
Yudai Nakada, Masashi Kameda, “Important of Coding Performance by Optimal Basis Selection in Image Compression Method Using ICA Basis,” The Eleventh International Workshop on Image Media Quality and its Applications (IMQA2022), 2022.3

## Slide 20: Appendix
各レートにおける最適なICA基底と適用ブロック
25[dB]
32[dB]
37[dB]
Barbara（256×256）に対して提案手法を適用させた結果
Notes: バーバラ版ICAブロック
This slide shows the ICA_Block and important ICA bases when applying the proposed method to the image “Barbara”.
結果に対する理由：
今回は基底を3個以下に限定しており、その制限下では、局所特徴を保存できないから。
平坦に見えるが細かな輝度の変化が起こっているため、その微細な変化にICAが有効であったから。
中・高レートでは3個以下の基底で画質を再現することは難しいため。通常

## Slide 21: Appendix
Chart: Entropy [bit/pel]
| 5.366053 | 3.0559409999999998 | 2.330298 | 1.9989319999999999 | 1.7775860000000001 | 1.5702989999999999 | 1.3553170000000001 | 1.112034 | 0.79795000000000005 | 0.41396699999999997
DCT Only | 49.5073 | 36.9883 | 33.6158 | 31.6982 | 30.3153 | 29.2899 | 28.2438 | 26.9124 | 25.1076 | 22.4329
Proposed method | 49.5073 | 36.9891 | 33.6176 | 31.7021 | 30.3197 | 29.3001 | 28.2644 | 26.9646 | 25.2879 | 22.6119
提案手法を“Barbara”に適用させた結果
Input image
同様に全てのビットレートで符号化性能が改善
Notes: バーバラSSIM版

## Slide 22: Appendix
Chart: Entropy[bit/pel]
| 4.9210019999999997 | 2.5954229999999998 | 1.85992 | 1.528648 | 1.315801 | 1.1468929999999999 | 0.99116099999999996 | 0.83063500000000001 | 0.62801799999999997 | 0.392733
DCT Only | 49.5534 | 36.2946 | 32.9643 | 31.3217 | 30.2389 | 29.4134 | 28.7028 | 27.7979 | 26.4696 | 24.2388
Proposed method | 49.5604 | 36.2991 | 32.9794 | 31.3614 | 30.2998 | 29.5242 | 28.8174 | 27.9547 | 26.7112 | 24.7424
同様に全てのビットレートで符号化性能が改善
提案手法を“Cameraman”に適用させた結果
Input image
Notes: バーバラ版（付加情報無しも表示） cameraman
This slide shows the result of applying the proposed method to the image “cameraman”.
Looking at the graph, We can see that the coding performance is improved as well as the image “Airplane”.
Image “cameraman” also use 3 ICA bases at low rates and 2 ICA bases at medium rates, similar to the image Airplane.

## Slide 23: Appendix
Chart: Entropy[bit/pel]
| 6.3285270000000002 | 4.0047259999999998 | 2.9316620000000002 | 2.426828 | 2.077617 | 1.8066960000000001 | 1.5286310000000001 | 1.221975 | 0.84701400000000004 | 0.40440700000000002
DCT Only | 49.4435 | 33.1357 | 29.4005 | 27.7244 | 26.6728 | 26.0229 | 25.4056 | 24.6199 | 23.621 | 21.9003
Proposed method | 49.4435 | 33.1357 | 29.4007 | 27.7252 | 26.6739 | 26.0268 | 25.4111 | 24.6296 | 23.6632 | 22.0791
同様に全てのビットレートで符号化性能が改善
提案手法を“Mandrill”に適用させた結果
Input image

## Slide 24: Appendix
Chart: Entropy [bit/pel]
| 5.0871250000000003 | 2.7357680000000002 | 2.0042059999999999 | 1.665324 | 1.457184 | 1.294346 | 1.1223510000000001 | 0.95342400000000005 | 0.71657000000000004 | 0.42613200000000001
DCT Only | 0.9972 | 0.96073 | 0.93608 | 0.91552 | 0.89572 | 0.8838 | 0.8676 | 0.84733 | 0.80897 | 0.72724
Proposed Method | 0.99718 | 0.96067 | 0.93594 | 0.91498 | 0.8964 | 0.88453 | 0.86885 | 0.84752 | 0.80938 | 0.73485
SSIMでも全てのビットレートで符号化性能が改善
PSNR以外の評価手法による符号化性能の比較
Input image
Notes: SSIM版
This slide shows assess of the proposed method by SSIM.
Looking at the graph, we can see that the coding performance has improved as well as PSNR.

## Slide 25: Appendix
Chart: Entropy[bit/pel]
| 5.366053 | 3.0559409999999998 | 2.330298 | 1.9989319999999999 | 1.7775860000000001 | 1.5702989999999999 | 1.3553170000000001 | 1.112034 | 0.79795000000000005 | 0.41396699999999997
DCT Only | 0.99852 | 0.97381 | 0.95151 | 0.93015 | 0.90978 | 0.89047 | 0.8659 | 0.82856 | 0.75588 | 0.59659
Proposed method | 0.99852 | 0.97383 | 0.9515 | 0.9302 | 0.90983 | 0.89055 | 0.86606 | 0.82983 | 0.76052 | 0.59389
Input image
PSNR以外の評価手法による符号化性能の比較
SSIMでもすべてのビットレートで符号化性能が改善
Notes: バーバラSSIM版

## Slide 26: Appendix
25[dB]
32[dB]
37[dB]
ICA基底はDCT基底よりもスパース
→ 少ない基底数でDCTよりも高い画質を保存できる．
高ビットレートであるほど多くの基底が必要
→ 提案手法(最大3個)では保存できない場合が多くなる．
Notes: バーバラ版ICAブロック
This slide shows the ICA_Block and important ICA bases when applying the proposed method to the image “Barbara”.
結果に対する理由：
今回は基底を3個以下に限定しており、その制限下では、局所特徴を保存できないから。
平坦に見えるが細かな輝度の変化が起こっているため、その微細な変化にICAが有効であったから。
中・高レートでは3個以下の基底で画質を再現することは難しいため。

## Slide 27: 再構成画像 -(Barbara)
基底 0種類
PSNR:20.23 [dB]
原画像
基底0個とは？
原画像の画素値の平均
Notes: 平均0.07dB改善
Q20

## Slide 28: 付録 – 効果的な画像は？
平坦な特徴を多く持つ画像の方が効果的
性能改善
大
小
想定する少数基底では、大部分の局所特徴を表現しきれない
→ 現状は3個まで。表現可能な局所特徴は限られる
平坦領域も ICAの方が効果的であることが多い
→ 平坦に見えても 実は細かく変化している
Notes: 平坦であるほど効果的であった。
理由として、平坦な領域もICAの方が効果的であることが多い。
また、想定する基底数では、強い局所特徴を表現できない。
といった理由から、平坦な特徴を持つ画像の方が効果的です。