## Slide 1: 離散コサイン変換と 独立成分分析を併用した 画像符号化手法の性能改善
亀田研究室 修士 2年
中田 雄大
2022/6/27
合同ゼミナール

## Slide 2: Introduction – 研究背景
画像符号化：
画像中の余分な情報を減らし、画像の効率的な伝送・保存を行う
Original image (66KB)
JPEG image (8.27KB)
圧縮
一般的な手法として離散コサイン変換（DCT）がある
目に見えないけど..
削られている
Notes: 30
私が研究している画像圧縮の目的は、画像中の余分な情報を減らすことで、画像の効率的な伝送・保存を行うことです。
この画像は、実は情報量が1/8にまで減らされています。
そんな画像符号化では、離散コサイン変換（DCT）という手法が有名です。

## Slide 3: Introduction – 離散コサイン変換 (DCT)
画像が必要とする統計的な情報を抽出・保存可能
たくさん圧縮するとノイズが発生
人の視覚が必要とする特徴も削ってしまう
情報削減後
原画像
周波数変換
DCT係数
必要
不要
DCT基底
低周波成分を保存できる！
（得意な領域）
高周波成分を保存できない...
（苦手な領域）
Notes: 1.00
そんなDCTについて何ですが、この規則的な基底により、画像中の周波数成分を抽出することができます。
画像の主要な要素は、低周波成分に集中するという統計的な性質を利用し、雑音だとされている高周波成分の情報を重点的に削ることで、高い圧縮率が実現されています。
ほどほどに削るのは問題ないが、たくさん圧縮した場合、高周波成分の情報が必要な柄などの領域にノイズが発生してしまいます。
つまり、人間の視覚が必要とする情報を、削ってしまっているわけです。

## Slide 4: Introduction – 独立成分分析 (ICA)[1]
人の視覚が必要とする情報を抽出・保存可能
たくさん圧縮しても、局所特徴を保存できる
人の視覚が必要とする情報を保存できる
情報削減後
原画像
ICA基底
特徴抽出
ICA係数
不要
必要
少数の基底で
表現できない...
（苦手な領域）
少数の基底で
表現できる！
（得意な領域）
Notes: 1.50
そこで、人の視覚が必要とする情報を、DCTと同様に基底を用いて抽出する、独立成分分析（ICA）があります。
ICAは、人間の視覚の初期（第一次視覚野）がどう特徴を処理しているのかをモデル化したもので、入力画像をなるべく少ない基底で表現することを目的としています。
これですと、2つの基底でおおよそ再現できます。
そのため、たくさん圧縮しても、視覚が必要とする情報を保存できます。

## Slide 5: Introduction – ハイブリッド手法の概要
DCTとICAが得意とする特徴は異なる
DCTとICAを併用した符号化方式の検討 [2,3,4]
画像が必要とする情報
それぞれの
メリットを併用
人間が必要とする情報
DCT
ICA
人間に寄り添った
Notes: 2.40
先ほど説明した、DCTとICAが得意とする特徴は、異なっているため、
画像が必要とする情報をDCTで、また、人間が必要とする情報をICAで、それぞれ保存することを目指した、人間中心の符号化方式が検討されています。
僕はこの手法をどう実現させればいいのかなってのを研究しています。

## Slide 6: Motivation – ハイブリッド手法の課題
どのブロックに DCT または ICA を適用する？
各ブロックに最適なICA基底の“種類”は？“個数”は？
課題を解決するための手法を提案する
DCT？
ICA？
Block
or
Block
Notes: 3.10
手法の課題についてです
DCTとICAを併用したハイブリット符号化を実現させるためには、
ブロックに対してDCTまたはICAのどちらを適用させるのが最適なのか
また、ICAを適用させる場合、ブロックの保存にはどの種類のICA基底を、それをいくつ使用するのが最適なのかを決定する必要があります。
これらを解決するための手法を提案していきます。

## Slide 7: Motivation – ハイブリッド手法の課題
DCT係数の
Entropy
DCT
ICA
DCT + ICA
（ICA基底を制限しない）
DCT + ICA
（ICA基底を制限）
画像全体で使用する基底の種類に比例
ICA係数の
Entropy
ICA基底の
Entropy
画像全体で使用する
基底の種類を制限
付加情報を考慮した上で最適な
“適用ブロック”，ICA基底の“種類”，“個数”を明らかにする
DCT係数と
ICA係数の
Entropy
DCT係数と
ICA係数の
Entropy
Notes: 3.40
これは同じ画質を保存するために必要な情報量を表しています。
先ほど説明した課題を解決するために考えなければいけないもう一つの課題が、ICA基底の情報です。
ICA基底は画像に固有の形状となるため、送信先と共有しなければなりません。
そのため、画像全体で使用するICA基底の種類を制限せずに課題を解決すると、付加情報により情報量が増加してしまいます。
なので、画像全体で使用する基底の数を制限することで、情報量を削減できると考えています。
このように、本研究では、付加情報を考慮した上で、最適な適用ブロック、種類、個数を明らかにしていきます。

## Slide 8: Method – 提案手法の概要
Input image
大まかな
“種類”と“個数”を決定
各ICA基底を評価
制限前
DCT_Block
最適な“種類”と“個数”を決定
ICA 基底
DCT_Block
ICA_Block
制限後
大まかな
適用ブロックを決定
+
付加情報
ICA_Block
システム構成図
“適用ブロック”が決定
①
②
③
Notes: 4.40
これは提案手法の構成図になっています。
提案手法①により、各ブロックにおける大まかな種類と個数を決定します。
この制限前というのは前スライドのこれに当たります。このままでは付加情報が多すぎるため、
提案手法②により画像全体で使用する基底の種類を制限するために各ICA基底を評価しまして、
提案手法③により最適な種類、個数、適用ブロックを決定します。

## Slide 9: Method – ブロックごとの最適な“種類”を決定 ①
基底の“個数”が決まるたびに，
どのICA基底（“種類”）を使うか悩んでいると時間がかかってしまう...
どの“個数”でも
最適な組み合わせ（“種類”）を使用でき，画質を最適にできる
High
Low
基底を2個使えるとき，
最適な組み合わせは？
Bit rate
?
…
Combine
+
+
基底を1つ使える条件で最適
1st
2nd
3rd…
1st 基底と組み合わせた時に
画質を最も向上できるできる基底を2nd
3rd以降でも，同様の処理を繰り返すことで
ブロックに最適な組み合わせ（“種類”）を決定
Notes: 5.10
一つ目の手法の説明です。
ブロックの保存に適した基底の選択は全探索をすればよいのですが、
基底の個数が決まるたびにどのICA 基底を使うか悩んでいると時間がかかってしまうため、
使用する基底の優先度をブロックごとにあらかじめ決めておきます。
例えば、基底2個使える場合、基底を1個使える条件で最適な1st基底があり、
それと組み合わせた時に画質を最適に出来る基底を2ndとしています。
3rd以降も同様の処理を繰り返すことで、
どの個数でも最適な種類を使用できる優先度を決定できます。

## Slide 10: Method – 提案手法の有効性は？ ①
画質を保ちつつ，計算量を減らすことができる
全探索との計算量の比較
 | 提案手法-全探索 |  | 従来手法[3]-全探索 | 
ICA基底 | ブロック数 | 画質 (MSE) | ブロック数 | 画質 (MSE)
1st | 0 | 0 | 541 | 57.32
1st ~ 2nd | 186 | 0.95 | 862 | 74.28
1st ~ 3rd | 380 | 1.87 | 981 | 82.67
全探索，従来手法[3]との画質の比較
※ MSEは画像全体の平均二乗誤差，（+）値＝画質低下，（-）値＝画質向上
提案手法
全探索
全探索よりも計算量を減らせる
全探索とほぼ同じ画質
Notes: 6.30
最適になると言っても証拠がないので、有効性を示す実験です。
まず、計算量なんですが、提案手法は全探索よりも大幅に計算量を減らすことができます。
加えて画質の比較なのですが、
この表は基底を1、2、3個使用した時の提案手法と全探索、従来手法と全探索の画質の差になります。
提案手法は全探索とほぼ同じ画質出ることが分かります。
これにより、提案手法は全探索と同等の優先度と言えます。

## Slide 11: Method – 各ICA基底を評価 ②
Chart: Diminution of MSE
Proposed method | 22.9121 | 22.6361 | 22.5551 | 22.4902 | 21.6563 | 21.3987 | 21.2927 | 20.7471 | 19.8733
Case of optimal only | 2.939 | 2.9206 | 2.7304 | 2.5969 | 1.9587 | 1.6979 | 1.6166 | 0.98033 | 0.10573
各ICA基底の有効性を正しく評価する
各ICA基底が改善可能な画質を比較
Blocks は画質を最適にできる
使用するとき
Blocks は画質を改善できる
画像全体に対する DCTからのMSE改善値
ICA基底制限前のICA_Block
(Red blocks and Blue blocks)
ICA Bases
(Only red blocks)
Notes: 7.50
次に、画像全体で使用する基底を制限するため、
どの基底を使えば少ない基底で画質を最大に出来るのかを比較する手法です。
この3つの基底を使用するときに画質を最適に出来るブロックを赤、
最適に出来なくとも改善できるブロックを青で示しています。
右のグラフは、これらのブロックにより画像全体の画質をどれくらい改善できるのかを表したものです。
赤ブロックのみに着目していた従来手法よりも、青と赤両方に着目する提案手法により大幅に画質を改善できることが分かります。
これ以外の基底でも同じように改善しています。
これにより、各ICA基底の有効性を正しく評価することができます。

## Slide 12: Method – ICA基底の最適な“種類”と“個数”の決定 ③
重要な基底の内，最も画質を向上できる基底を
最適な組み合わせ（種類と個数）に決定
付加情報
Entropyの改善
MSE改善値が高い
ICA基底
DCT係数の
Entropy
DCT係数と
ICA係数の
Entropy
Image quality
Entropy
手法における重要な基底とは?
DCT係数と
ICA係数の
Entropy
付加情報を考慮した上でEntropyを比較
Notes: 9.10
最後に最終的なブロック、種類、個数を決定する手法です。
ここでは、手法②の評価で最も改善画質が高い基底から順に付加情報を含めた情報量を算出し、DCTと比較します。
手法における、重要な基底というのは画質と情報量をともに改善できる基底のことを指していまして、
この重要な基底の中で、最も画質を向上できる基底を最適な組み合わせに決定しています。

## Slide 13: Results – 符号化性能（PSNR対Entropy）の比較
Chart: Entropy [bit/pel]
| 5.0871250000000003 | 2.7357680000000002 | 2.0042059999999999 | 1.665324 | 1.457184 | 1.294346 | 1.1223510000000001 | 0.95342400000000005 | 0.71657000000000004 | 0.42613200000000001
DCT Only | 49.5419 | 36.3624 | 33.2546 | 31.6455 | 30.5429 | 29.8529 | 29.0854 | 28.2622 | 26.8513 | 24.315
Proposed Method | 49.5444 | 36.3664 | 33.267 | 31.6689 | 30.605 | 29.952 | 29.1951 | 28.3728 | 27.0516 | 24.7794
Proposed method (without additional information) | 49.5444 | 36.3664 | 33.267 | 31.6689 | 30.605 | 29.952 | 29.1951 | 28.3728 | 27.0516 | 24.7794
Before limiting the ICA basis | 49.5469 | 36.3977 | 33.4511 | 32.0733 | 31.2299 | 30.6708 | 30.0032 | 29.2728 | 28.0448 | 25.641
提案手法を“Airplane”に適用させた結果
全ての符号化レートで DCT から符号化性能が向上
Input image
Notes: 10.00
ここからは、提案手法を適用させた結果になります。

## Slide 14: Results – 高符号化レートと主観評価
主観評価
高符号化レートにおける符号化性能
50[dB]付近の高符号化レートでも性能が向上
Input image
適用ブロック
Input image
Origin
Proposed method
25.6[dB]
DCT only
25.1[dB]
Chart: Entropy [bit/pel]
| 5.0871250000000003 | 2.7357680000000002 | 2.0042059999999999 | 1.665324 | 1.457184 | 1.294346 | 1.1223510000000001 | 0.95342400000000005 | 0.71657000000000004 | 0.42613200000000001
DCT Only | 49.5419 | 36.3624 | 33.2546 | 31.6455 | 30.5429 | 29.8529 | 29.0854 | 28.2622 | 26.8513 | 24.315
Proposed Method | 49.5444 | 36.3664 | 33.267 | 31.6689 | 30.605 | 29.952 | 29.1951 | 28.3728 | 27.0516 | 24.7794
Proposed method (without additional information) | 49.5444 | 36.3664 | 33.267 | 31.6689 | 30.605 | 29.952 | 29.1951 | 28.3728 | 27.0516 | 24.7794
Before limiting the ICA basis | 49.5469 | 36.3977 | 33.4511 | 32.0733 | 31.2299 | 30.6708 | 30.0032 | 29.2728 | 28.0448 | 25.641

## Slide 15: Results – 各レートの選出基底と適用ブロック
適用ブロック28[dB]
低符号化レートであるほど適用ブロックが増加
平坦な特徴のブロックも適用ブロックに含まれている
→ ICA基底は少ない個数である程度の画質を表現できるため
→ 基底の数を3個までに制限しているため
適用ブロック32[dB]
適用ブロック36[dB]
各レートにおけるICA基底の最適な“種類”と“個数”とそれらの適用ブロック
Notes: 適用ブロックと使用する基底をレートごとに比較しています。

## Slide 16: Conclusion
今後の展望
まとめ
最適な“種類”は？ “個数”は？ “適用ブロック”は？
→ 全探索と遜色ない優先度を提案
→ 付加情報を考慮した上で画質とEntropyを比較
実用的な符号化レートにおいてDCTから符号化性能を向上
ICA基底は入力画像の特徴が反映される
→ DCTに有効な特徴も含まれているため，無駄なのでは？
ICA基底の特徴変更による符号化性能の改善
Notes: 最後に、まとめです。
ハイブリッド手法における課題に対して、全探索と遜色ない優先度の提案により、種類の問題を解決。
そして、基底の評価に加え、付加情報を考慮した上で画質とエントロピーを比較することで最終的に使用する基底を決定し、
実験から実用的なレートにおいて符号化性能が向上することを示しました。
今後の展望ですが、ICA基底は入力画像の特徴が反映されているため、DCTに有効な特徴も含まれているのではと考えています。
そのため、ICA基底の特徴を変更することで更なる性能改善を目指そうと考えています。

## Slide 17: References
[1] N.Murata, Introductory Independent Component Analysis, Tokyo Denki University Press, (2014).
[2] M.Kameda, K.Kawamura, “A Still Image Coding Method Using Discrete Cosine Transform and Basis of
Independent Component Analysis,” The journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan, vol.45,
no.2, pp.201-211, (2016).
[3] A.Tgashi, M.Kameda, “Selection of Important ICA Basis Based on Comparison of Image Quality Improvement
in Still Image Coding Using Basis of Independent Component Analysis,” IEICE technical report, vol.118,
no.501, pp.153-158, (2019).
[4] Y.Nakada, M.Kameda, “Important od Coding Peformance by Optimal Basis Selection in Image Compression
Method using ICA Basis, ” International Workshop on Image Media Quality and its Applications, (2022).
Thank you for your attention !

## Slide 18: Appendix
Chart: Entropy [bit/pel]
| 5.0871250000000003 | 2.7357680000000002 | 2.0042059999999999 | 1.665324 | 1.457184 | 1.294346 | 1.1223510000000001 | 0.95342400000000005 | 0.71657000000000004 | 0.42613200000000001
DCT Only | 0.9972 | 0.96073 | 0.93608 | 0.91552 | 0.89572 | 0.8838 | 0.8676 | 0.84733 | 0.80897 | 0.72724
Proposed Method | 0.99718 | 0.96067 | 0.93594 | 0.91498 | 0.8964 | 0.88453 | 0.86885 | 0.84752 | 0.80938 | 0.73485
SSIMでも全ての符号化レートで符号化性能が向上
PSNR以外の評価手法による符号化性能の比較
Input image
Notes: SSIM版
This slide shows assess of the proposed method by SSIM.
Looking at the graph, we can see that the coding performance has improved as well as PSNR.

## Slide 19: Appendix
Chart: Entropy [bit/pel]
| 5.366053 | 3.0559409999999998 | 2.330298 | 1.9989319999999999 | 1.7775860000000001 | 1.5702989999999999 | 1.3553170000000001 | 1.112034 | 0.79795000000000005 | 0.41396699999999997
DCT Only | 49.5073 | 36.9883 | 33.6158 | 31.6982 | 30.3153 | 29.2899 | 28.2438 | 26.9124 | 25.1076 | 22.4329
Proposed method | 49.5073 | 36.9891 | 33.6176 | 31.7021 | 30.3197 | 29.3001 | 28.2644 | 26.9646 | 25.2879 | 22.6119
Before limiting the ICA basis | 49.5073 | 37.0256 | 33.9533 | 32.3738 | 31.2531 | 30.4114 | 29.5178 | 28.3468 | 26.6328 | 23.5982
提案手法を“Barbara”に適用させた結果
Input image
同様に全ての符号化レートで符号化性能が向上
Notes: バーバラSSIM版

## Slide 20: Appendix
Chart: Entropy[bit/pel]
| 5.366053 | 3.0559409999999998 | 2.330298 | 1.9989319999999999 | 1.7775860000000001 | 1.5702989999999999 | 1.3553170000000001 | 1.112034 | 0.79795000000000005 | 0.41396699999999997
DCT Only | 0.99852 | 0.97381 | 0.95151 | 0.93015 | 0.90978 | 0.89047 | 0.8659 | 0.82856 | 0.75588 | 0.59659
Proposed method | 0.99852 | 0.97383 | 0.9515 | 0.9302 | 0.90983 | 0.89055 | 0.86606 | 0.82983 | 0.76052 | 0.59389
Input image
PSNR以外の評価手法による符号化性能の比較
SSIMでも実用的な符号化レートで符号化性能が向上
Notes: バーバラSSIM版

## Slide 21: Appendix
Chart: Entropy[bit/pel]
| 4.9210019999999997 | 2.5954229999999998 | 1.85992 | 1.528648 | 1.315801 | 1.1468929999999999 | 0.99116099999999996 | 0.83063500000000001 | 0.62801799999999997 | 0.392733
DCT Only | 49.5534 | 36.2946 | 32.9643 | 31.3217 | 30.2389 | 29.4134 | 28.7028 | 27.7979 | 26.4696 | 24.2388
Proposed method | 49.5604 | 36.2991 | 32.9794 | 31.3614 | 30.2998 | 29.5242 | 28.8174 | 27.9547 | 26.7112 | 24.7424
同様に全ての符号化レートで符号化性能が向上
提案手法を“Cameraman”に適用させた結果
Input image
Notes: バーバラ版（付加情報無しも表示） cameraman
This slide shows the result of applying the proposed method to the image “cameraman”.
Looking at the graph, We can see that the coding performance is improved as well as the image “Airplane”.
Image “cameraman” also use 3 ICA bases at low rates and 2 ICA bases at medium rates, similar to the image Airplane.

## Slide 22: Appendix
Chart: Entropy[bit/pel]
| 6.3285270000000002 | 4.0047259999999998 | 2.9316620000000002 | 2.426828 | 2.077617 | 1.8066960000000001 | 1.5286310000000001 | 1.221975 | 0.84701400000000004 | 0.40440700000000002
DCT Only | 49.4435 | 33.1357 | 29.4005 | 27.7244 | 26.6728 | 26.0229 | 25.4056 | 24.6199 | 23.621 | 21.9003
Proposed method | 49.4435 | 33.1357 | 29.4007 | 27.7252 | 26.6739 | 26.0268 | 25.4111 | 24.6296 | 23.6632 | 22.0791
同様に全ての符号化レートで符号化性能が向上
提案手法を“Mandrill”に適用させた結果
Input image
Notes: バーバラ版（付加情報無しも表示） cameraman
This slide shows the result of applying the proposed method to the image “cameraman”.
Looking at the graph, We can see that the coding performance is improved as well as the image “Airplane”.
Image “cameraman” also use 3 ICA bases at low rates and 2 ICA bases at medium rates, similar to the image Airplane.

## Slide 23: Appendix
各レートにおけるICA基底の最適な“種類”と“個数”とそれらの適用ブロック
適用ブロック25[dB]
適用ブロック32[dB]
適用ブロック37[dB]
低符号化レートであるほど適用ブロックが増加
低符号化レートは特徴的な基底が選出されている
Notes: バーバラ版ICAブロック
This slide shows the ICA_Block and important ICA bases when applying the proposed method to the image “Barbara”.
結果に対する理由：
今回は基底を3個以下に限定しており、その制限下では、局所特徴を保存できないから。
平坦に見えるが細かな輝度の変化が起こっているため、その微細な変化にICAが有効であったから。
中・高レートでは3個以下の基底で画質を再現することは難しいため。

## Slide 24: Appendix
Chart: Entropy [bit/pel]
| 5.0871250000000003 | 2.7357680000000002 | 2.0042059999999999 | 1.665324 | 1.457184 | 1.294346 | 1.1223510000000001 | 0.95342400000000005 | 0.71657000000000004 | 0.42613200000000001
DCT Only | 49.5419 | 36.3624 | 33.2546 | 31.6455 | 30.5429 | 29.8529 | 29.0854 | 28.2622 | 26.8513 | 24.315
Proposed Method | 49.5444 | 36.3664 | 33.267 | 31.6689 | 30.605 | 29.952 | 29.1951 | 28.3728 | 27.0516 | 24.7794
Before limiting the ICA basis | 49.5469 | 36.3977 | 33.4511 | 32.0733 | 31.2299 | 30.6708 | 30.0032 | 29.2728 | 28.0448 | 25.641
Before limiting the ICA basis (without additional information) | 49.5469 | 36.3977 | 33.4511 | 32.0733 | 31.2299 | 30.6708 | 30.0032 | 29.2728 | 28.0448 | 25.641
提案手法を“Airplane”に適用させた結果
Input image
ICAの適用ブロックは，DCTよりも基底の数が少なくなるが，
ICA係数のEntropyはDCTよりも大きいため，
ICAを多用した場合，結果的に符号化性能が劣化してしまう．
Notes: 付加情報なし版
This slide shows the proposed method without the additional information.
Looking at the graph, we can see that the entropy is increasing due to the additional information.
Therefore, I think that improvement is still possible.

## Slide 25: Problem – Overview of conventional methods
Input image
Matching pursuits [3]
Step1
Evaluate of each
ICA basis in optimal blocks
Candidate
DCT_Block
Determine the quantization priority in ICA
Focus only on image quality
Step2
ICA basis
DCT_Block
ICA_Block
Decision of
ICA_Block
Proper
Image
segmentation
+
Additional
information
ICA_Block
System diagram of conventional method [2]
Evaluate of each ICA basis
Decision
of Important basis
Notes: これは、併用した符号化方式の先行研究のシステム構成図になります。
入力画像を、step1で、mp法による優先度を求め、DCTとICAが得意な領域に分けます。Step2では、累計の画質改善量の比較による、優先度で、最終的に、全体で使うICA基底の種類を減らしていました。

## Slide 26: Problem – Step1 : Overview and problem
ICA bases
…
＞
＞
＞
High
Matching pursuits
Quantization by setting the coefficients of the ICA basis with low similarity to 0
Matching pursuits : Calculate the similarity between block
and basis by inner product
Block
Step1 : Determine the quantization priority in ICA based by Matching pursuits [3]
Similarity
Priority of quantization
…
＞
＞
＞
Low
High
Low
Notes: 先行研究のStep1では，MP法を用いた基底選出による領域分割を行っています．
MP法は，1つの領域と基底の内積を求め，領域と似ている順に選出していきます．
そのため，領域と1つの基底の類似度を比較しているため，基底の組み合わせが考慮されていないと考えられます．

## Slide 27: Problem – Image segmentation
Chart: Number of basis
Chart: Number of basis
Classify blocks to higher image quality
Adjust the number of ICA bases to the number of DCT bases and compare
18 bases
6 bases
Input image
Block
DCT
Adjust the number of ICA bases to be
less than or equal to the DCT bases
Compere image quality
VS
ICA
26.8dB
27.3dB
Notes: 先行研究のStep1では，MP法を用いた基底選出による領域分割を行っています．
MP法は，1つの領域と基底の内積を求め，領域と似ている順に選出していきます．
そのため，領域と1つの基底の類似度を比較しているため，基底の組み合わせが考慮されていないと考えられます．

## Slide 28: Problem – Step1 : Problem
Chart: Number of ICA basis
The minimum number of ICA bases and the number of blocks that
can be better image quality that DCT when quantized at 31dB
Priority of quantization should be
based on the combination of ICA basis
Matching pursuits dose not consider
combinations of bases…
Most of the blocks combine multiple ICA bases !
Priority of quantization
…
＞
＞
＞
High
Low

## Slide 29: Problem – Step2 : Overview and problem
Chart: Total MSE
 | 2.939 | 2.9206 | 2.7304 | 2.5969 | 1.9587 | 1.6979 | 1.6166 | 0.98033 | 0.10573
Important bases in the conventional method
Total MSE that can be improved from DCT
Blocks is which image quality is optimal
Step2 : Evaluate only with the basis that can optimal the image quality of the block
When preserving using
Optimizes the image quality of the entire image is the important basis
Candidate the ICA blocks
Notes: Step2では，画質改善量の累積によって全体で使う基底を選出しています．
1つの基底のみで再構成した時の画質の改善量を全ての領域で累積し，最も改善が得られる基底を選出します．
この場合，各基底の得意な表現が明確でないため，表現できる特徴が偏る可能性があります．

## Slide 30: Problem – Step2 : Problem
There are other ICA bases besides the optimal one
that are effective in preserving the block
It should be evaluated in terms of both image quality and entropy
Block
Candidate the ICA blocks
+1.4
[dB]
+0.8
[dB]
+0.7
[dB]
…
ICA Bases
PSNR
(31.3)
Entropy
(0.000551)
-0.000170
[bit/pel]
-0.000177
[bit/pel]
-0.000285
[bit/pel]
Optimal basis

## Slide 31: 提案手法-概要
基底の組み合わせが考慮されていない基底重要度
小領域の画質を最大とする基底のみの評価
課題
課題
Step1 ：
Step2 ：
Notes: 先行研究の課題を踏まえて、本研究では，Step1では、MP法の代わりに，基底間の組み合わせを考慮できる，画質改善量を用いた領域分割手法の提案。
Step2では、基底をどれくらい選出できるのか明確でないため，明確にし，表現可能な基底の特徴に偏りが生まれないように，基底の特徴を明確にします．
これらの処理を先行研究に加えることで，符号化性能の改善を行います．
基底特徴を明確にする処理は，実験中のため，今回は省いています．

## Slide 32: ICA基底を用いた符号化方式
画像全体で使う基底の種類を
なるべく少なくしたときに，DCTよりも画質を
高くできる ICA基底 と ICA_Block を明らかにする
目的
Step1：
Step2
DCT と ICA のそれぞれ得意な領域に分ける
付加情報を考慮した 領域 と ICA基底 の選出
比較に使用する基底の選出は組み合わせを考慮すること
選出基底の 得意な表現 がなるべく偏らないこと
Notes: このように、DCTとICAを併用した手法の目的は、Step2のように、画像全体で使う基底の種類をなるべく少なくしたとき、DCTよりも画質を高くできる領域と基底を選出することです。
そのためには、まず、DCTとICAの得意な領域に分けます。
ここで注意したいのは，DCTとICAの画質をそろえて比較するとき，一定の画質を表すためには，複数の基底を使うため，基底同士の組み合わせを考える必要があります。
また、step2では、付加情報を考えた領域とICA基底を選出します．
ここで注意したいのは，全体で使う基底を選出するため，選出基底の得意な表現が偏ってしまうと，表現の幅が減ってしまうため，偏らないことが重要になります．

## Slide 33: 提案手法-Step1 (符号化性能の比較)
別画像での比較 (Cameraman)
Notes: 平均0.07dB改善

## Slide 34: 提案手法-Step1 (符号化性能の比較)
別画像での比較 (Mandrill)
Notes: 平均0.01dB改善

## Slide 35: 提案手法-Step2 (符号化性能の比較)
25dB前後の符号化レートにおいてDCT単独よりも僅かに改善
入力画像：Cameraman（256×256画素）
Chart: entropy[bit/pel]
| 0.41824099999999997 | 0.34742300000000004 | 0.26956999999999998 | 0.18358099999999999
Step1(付加情報なし)＝スライド15 | 29.12 | 28.26 | 27.06 | 25.2
Step2(基底0と基底1の領域)＝選出前 | 28.81 | 27.93 | 26.78 | 24.88
Step2(基底0個の領域)＝スライド16 | 28.8 | 27.91 | 26.71 | 24.76
Step2(基底0と選出基底の領域１)=選出後 | 28.81 | 27.92 | 26.73 | 24.78
DCT単独 | 24.2388 | 26.4696 | 27.7979 | 28.7028
Notes: まず初めに、step1の優先度です。
提案手法で用いる、画質改善量MSEとは、画質の良さを求めることができて、低いほど画質がいいことを表しています。
MSEを用いることのメリットは、複数種類の、基底で保存した時の、画質を求めることができます。
これによって、基底の組み合わせを考慮した、優先度を求めることができます。
実際にどう求めるかといいますと、この領域を、基底を一つだけで保存したとき、MSEが一番小さくなる、基底を見つけて除きます。
その後、除かれた基底と、組み合わせたとき、一番MSEが小さくなる基底を除きます。
そして、この二つと組み合わせて、MSEが一番小さくなる、基底を除いていき、基底がなくなるまで続けることで、優先度を求めていきます。

## Slide 36: 提案手法-Step2 (符号化性能の比較)
25dB前後の符号化レートにおいてDCT単独よりも僅かに改善
入力画像：Mandrill（256×256画素）
Chart: Entropy[bit/pel]
| 0.79189699999999996 | 0.61768400000000001 | 0.43594399999999994 | 0.22621199999999997
Step1(付加情報なし)＝スライド15 | 25.61 | 24.85 | 23.9 | 22.37
Step2(基底0と基底1の領域)＝選出前 | 25.41 | 24.63 | 23.7 | 22.24
Step2(基底0個の領域)＝スライド16 | 25.41 | 24.62 | 23.65 | 22.08
Step2(基底0と選出基底の領域１)=選出後 | 25.41 | 24.62 | 23.65 | 22.1
DCT単独 | 21.9003 | 23.621 | 24.6199 | 25.4056
Notes: まず初めに、step1の優先度です。
提案手法で用いる、画質改善量MSEとは、画質の良さを求めることができて、低いほど画質がいいことを表しています。
MSEを用いることのメリットは、複数種類の、基底で保存した時の、画質を求めることができます。
これによって、基底の組み合わせを考慮した、優先度を求めることができます。
実際にどう求めるかといいますと、この領域を、基底を一つだけで保存したとき、MSEが一番小さくなる、基底を見つけて除きます。
その後、除かれた基底と、組み合わせたとき、一番MSEが小さくなる基底を除きます。
そして、この二つと組み合わせて、MSEが一番小さくなる、基底を除いていき、基底がなくなるまで続けることで、優先度を求めていきます。

## Slide 37: 提案手法-Step2 (選出基底数の比較)
輝度変化が平坦な画像ほど 選出基底数が多くなる傾向
入力画像：Barbara，Cameraman，Mandrill（256×256画素）
Chart: Entropy[bit/pel]
| 2.5560139999999998 | 1.620403 | 1.3401799999999999 | 1.1742170000000001 | 1.0592490000000001 | 0.91212599999999999 | 0.70832499999999998 | 0.479464 | 0.235595
Mandrill | 0 | 0 | 0.022251 | 0.071242 | 0.17221 | 0.34985 | 0.52618 | 1.3048 | 4.0804
Cameraman | 0.93113 | 1.7167 | 2.3111 | 1.7625 | 1.991 | 1.9335 | 1.8715 | 2.523 | 2.9759
Barbara | 0.058003 | 0.12586 | 0.17011 | 0.1965 | 0.21695 | 0.27737 | 0.44841 | 0.85499 | 2.1662
Notes: まず初めに、step1の優先度です。
提案手法で用いる、画質改善量MSEとは、画質の良さを求めることができて、低いほど画質がいいことを表しています。
MSEを用いることのメリットは、複数種類の、基底で保存した時の、画質を求めることができます。
これによって、基底の組み合わせを考慮した、優先度を求めることができます。
実際にどう求めるかといいますと、この領域を、基底を一つだけで保存したとき、MSEが一番小さくなる、基底を見つけて除きます。
その後、除かれた基底と、組み合わせたとき、一番MSEが小さくなる基底を除きます。
そして、この二つと組み合わせて、MSEが一番小さくなる、基底を除いていき、基底がなくなるまで続けることで、優先度を求めていきます。

## Slide 38: 提案手法-Step2 (選出基底数の比較)
選出基底数の増減は 他の画像でも確認
入力画像： Airplane, Boat, Sailboat, Earth（256×256画素）
Chart: Entropy[bit/pel]
| 2.5560139999999998 | 1.620403 | 1.3401799999999999 | 1.1742170000000001 | 1.0592490000000001 | 0.91212599999999999 | 0.70832499999999998 | 0.479464 | 0.235595
Airplane | 0.58719 | 0.67877 | 0.99708 | 1.2667 | 1.5516 | 1.5268 | 1.7711 | 2.2386 | 2.7811
Boat | 1.0565 | 0.83327 | 1.0453 | 0.86713 | 1.2109 | 1.1073 | 1.1808 | 1.7399 | 2.1604
Sailboat | 0.33961 | 0.30883 | 0.27444 | 0.42071 | 0.53458 | 0.53675 | 0.76285 | 0.9437 | 1.4055
Earth | 0.54584 | 0.22966 | 0.32872 | 0.42114 | 0.49179 | 0.5071 | 0.53237 | 0.81498 | 1.6897
Notes: まず初めに、step1の優先度です。
提案手法で用いる、画質改善量MSEとは、画質の良さを求めることができて、低いほど画質がいいことを表しています。
MSEを用いることのメリットは、複数種類の、基底で保存した時の、画質を求めることができます。
これによって、基底の組み合わせを考慮した、優先度を求めることができます。
実際にどう求めるかといいますと、この領域を、基底を一つだけで保存したとき、MSEが一番小さくなる、基底を見つけて除きます。
その後、除かれた基底と、組み合わせたとき、一番MSEが小さくなる基底を除きます。
そして、この二つと組み合わせて、MSEが一番小さくなる、基底を除いていき、基底がなくなるまで続けることで、優先度を求めていきます。

## Slide 39: 選出前後での比較
入力画像 ： Barbara
符号化レート ： 低レート （0.2[bit/pel]）
選出前
（すべての１領域）
選出領域
（基底0領域含む）
選出後
（基底1領域のみ）

## Slide 40: 選出前後での比較
入力画像 ： Cameraman
符号化レート ： 低レート （0.2[bit/pel]）
選出前
（すべての１領域）
選出領域
（基底0領域含む）
選出後
（基底1領域のみ）

## Slide 41: 選出前後での比較
入力画像 ： Mandrill
符号化レート ： 低レート （0.2[bit/pel]）
選出前
（すべての１領域）
選出領域
（基底0領域含む）
選出後
（基底1領域のみ）

## Slide 42: 画像特徴に基づいた分類指標
保存イメージ
先行研究
提案手法
  ICA領域全体で使える基底：3個
Notes: Step2の優先度の保存イメージです。
ここでは、ICA領域全体で3つしか基底が使えないと仮定します。
これは領域で、これは保存に必要な、基底を表しています。
先行手法では、保存に適した、基底の種類や個数に関係なく、一様に基底を使って保存をしていました。
これに対して、提案手法では、類似した特徴を持つ領域を分類して、
そこで使われている基底の優劣をつけることで、
この領域はこの基底を使うことで、ある程度保存ができる。といったように、制限の中でも多くの特徴を保存することができます。

## Slide 43: 先行研究-概要と課題
画質とエントロピーが良いほうへ分類
量子化と領域分割
…
＞
＞
＞
優先度 高
低
ICAの量子化
DCTの量子化
優先度 高
低
再構成画像を比較
Notes: 領域分割の概要です。
それぞれ求めた優先度の低い基底から削減し、再構成画像を比較し、画質と情報量が優れている方へ分類します。
これにより、ICAで扱う領域とDCTで扱う領域に分割します。

## Slide 44: ICA基底を用いた符号化方式
性能改善に有効なICA基底の選出
ICAの量子化法
8×8画素
（領域）
ICA基底群
ICA係数
×
（1画像 = 1024領域）
再構成
Notes: 現状の量子化法です。
DCTでは、パラメータを直接調整することで情報を削減していますが、ICAではその段階まで研究が進んでいないため、
性能改善に有効な基底以外の係数を0にすることで、情報を削減しています。
そのため、符号化性能の改善に有効な基底を探す必要があります。
＠領域の枠をなくす
＠なくていい

## Slide 45: 画像特徴に基づいた分類指標
基底数に沿った 画像特徴の分類を行う
基底数によって 領域特徴が異なる
平坦な領域
局所的な領域
基底数 0
エントロピー 0.7 [bit/pel]
エントロピー 0.7 [bit/pel]
基底数 9
基底数による画像特徴の分類
領域特徴によって保存に必要な基底の種類（数）が異なる
Notes: 次に分類です。 ICA領域と分割された時に、最適な基底数が出されます。
その時、このように基底数によって領域特徴が異なるため、基底数に沿って画像特徴の分類を行います。
＠基底数の説明（この基底数で保存が可能）
＠なんで分類するのか？
＠領域を再現するときに、基底のいらない領域やたくさんいる領域がある
＠一色他にして全ての領域で同じ基底数を使うのではなく、基底がいらない領域・たくさんいる領域があるから、分ける必要がある。
＠

## Slide 46: 領域分類の結果
最適基底の数でヒストグラムの特徴が異なる
基底数による画像特徴の分類
基底数 2
基底数 3
基底数 4
入力画像：Barbara
縦軸： 領域で使用されたICA基底の頻度
横軸： ICA基底の種類
Notes: 基底数による分類の結果です。横が基底番号、縦が頻度を示していて、基底数でヒストグラムの特徴が異なるため、提案した分類が正しいことが示されました。
各基底のヒストグラムは合計342
＠いらない

## Slide 47: 主観評価 -(Barbara)
従来手法(DCT)
提案手法（Step1）
PSNR:25.61 [dB]
PSNR:25.10 [dB]
原画像
Notes: 平均0.07dB改善
Q20

## Slide 48: 再構成画像 -(Barbara)
基底 0種類
PSNR:20.23 [dB]
原画像
基底0個とは？
原画像の画素値の平均で補正
Notes: 平均0.07dB改善
Q20

## Slide 49: 画像圧縮の必要性
そのまま利用してしまうと...
写真を保存できない…
動画・画像が見れない…
不要な情報を削って効率的に扱えるようにしよう！
Notes: 実は、デジタル画像は多くのデータを持っているため、そのまま利用してしまうと、保存できなかったり、通信に時間がかかってしまいます。
そのため、画像中の不要な情報を削って、画像をより効率的に扱えるようにしよう、というのが画像符号化です。
情報社会である、現在・将来的なサービスとして、リアリティのあるXR技術や自動運転、新たなライフスタイルの実現には欠かせない技術と言えます。

## Slide 50: 付録 – 今後の展開・課題について
処理コストの削減
25[dB]
29[dB]
31[dB]
選出されたICA基底 と 適用領域
レートごとに提案手法を適用している
基底を評価する際に全探索を行っている
Notes: 主に処理コストの削減
これらは、各レートで選出されたICA基底とそれらの適用領域を表しています。
レートごとにDCT、ICAを適用する領域が異なるため、最適（選出）な基底もそれに合わせて選出しなおす必要がある点。
より適した選出法を検討していきたい。

## Slide 51: 付録 – PSNR以外では？
Chart: Entropy[bit/pel]
| 0.63026199999999999 | 0.56954300000000002 | 0.50142299999999995 | 0.427896 | 0.32839400000000002 | 0.21648899999999999
DCT only | 0.89572 | 0.8838 | 0.8676 | 0.84733 | 0.80897 | 0.72724
Proposed method | 0.89506 | 0.88275 | 0.86715 | 0.84827 | 0.81238 | 0.73571
Togashi et al.[2] | 0.89587 | 0.88392 | 0.86814 | 0.84896 | 0.81223 | 0.72754
SSIMでもPSNRと同様に符号化性能を改善できている
Notes: SSIM版
画質だけでなく、構造的な部分も評価している。
SSIMでもPSNRと同様に、符号化性能を改善できた。

## Slide 52: 付録 – 他の画像では？
Chart: Entropy
| 0.56357199999999996 | 0.49447100000000005 | 0.43271900000000002 | 0.364757 | 0.28394999999999998 | 0.19998199999999999
Proposed method | 30.2955 | 29.5196 | 28.8103 | 27.9335 | 26.7513 | 24.8148
DCT only | 30.2389 | 29.4134 | 28.7028 | 27.7979 | 26.4696 | 24.2388
Togashi et al.[2] | 30.2395 | 29.416 | 28.7103 | 27.8189 | 26.5048 | 24.3009
入力画像「Cameraman」：256×256画素のモノクロ画像
DCT単独よりも符号化性能が改善した
Notes: 他の画像でも符号化性能が改善

## Slide 53: 付録 – 主観評価は？
わずかではあるが、主観的にも改善している
Input image
原画像
Proposed method
25.6[dB]
DCT only
25.1[dB]
主観評価
同じ特徴に見えるが、ブロックごとで若干異なるため、
右上のブロックは DCT が適用されている。
Notes: わずかに改善。

## Slide 54: 付録 – 低レートほど 効果的なのはなんで？
高符号化レートでは
DCTは、視覚が必要としない高周波成分を削っている
低符号化レートでは
DCTは、視覚が必要とする高周波成分を削ってしまう
低レートであるほど 削られてしまう
ICAを適用したほうが有効的な領域が増加
Notes: 低レートであるほど、DCTは視覚に必要な情報を削ってしまうため、ICAが効果的になる領域が増加する。

## Slide 55: 付録 – 基底情報は加えてある？
Chart: Entropy[bit/pel]
| 0.6378069999999999 | 0.57516 | 0.50627800000000001 | 0.43121900000000002 | 0.33138199999999995 | 0.21397800000000003
Proposed method | 30.5931 | 29.9381 | 29.1814 | 28.3994 | 27.1193 | 24.8411
Proposed method without additional infolmation | 30.5931 | 29.9381 | 29.1814 | 28.3994 | 27.1193 | 24.8411
DCT only | 30.5429 | 29.8529 | 29.0854 | 28.2622 | 26.8513 | 24.315
Togashi et al.[2] | 30.5473 | 29.8793 | 29.1159 | 28.3109 | 26.9358 | 24.3684
まだまだ改善の余地あり
加えた上で DCT単独から符号化性能を改善している
Notes: ある。
オレンジの四角は基底情報を除いたもの。

## Slide 56: 付録 – 効果的な画像は？
平坦な特徴を多く持つ画像の方が効果的
性能改善
大
小
想定する少数基底では、大部分の局所特徴を表現しきれない
→ 現状は3個まで。表現可能な局所特徴は限られる
平坦領域も ICAの方が効果的であることが多い
→ 平坦に見えても 実は細かく変化している
Notes: 平坦であるほど効果的であった。
理由として、平坦な領域もICAの方が効果的であることが多い。
また、想定する基底数では、強い局所特徴を表現できない。
といった理由から、平坦な特徴を持つ画像の方が効果的です。

## Slide 57: 付録 – 実用性は？ どんなことに役立つ？
現状の実用性は ない（シーズ的な研究だから）
具体的に
映像配信サービスのリアルタイム性向上（医療、教育、など）
パケット数減少による サーバー負荷の軽減（サービスの安定性向上）
新たな特徴抽出の発見を 画像分析（医療、工業、など）に応用
将来的に
世界を大きく変える力を秘めている

## Slide 58: 付録 – 力を入れた部分は？
観察力、疑問を持つ力が成長した
画質
情報量
どこまでをICAの有効範囲とする？
ブロック単体で考えた時、
＝符号化性能の改善に有効
＝有効な場合もある
画像全体に対する影響は？
どんなデータを出力？比較？
性能改善のイメージ
Notes: 使用基底を決定した時に、符号化性能改善に対して、どこまでを許容範囲とするか。
丸はもちろんだが、△も符号化性能改善に有効である場合がある。
ブロック単体での話ではなく、画像全体に影響がある。

## Slide 59: 付録 – 研究の魅力は？
人間を中心とした画像符号化
→ 将来的には主流になるのでは？
→ 人間の視覚に寄り添った新たな特徴を発見できる可能性
→ 人間中心設計を目指す様々な分野に貢献できる可能性
→ カラー画像や映像への応用・実用化
→ 画像・映像を用いた新たな事業の創出
ICA基底を通じて、人間が捉えている特徴を知ることができる
符号化性能の改善

## Slide 60: 付録 – やりたい研究は？ 活かせる知識・経験は？
情動的知覚制御技術
低遅延映像処理技術
MediaGnosis
機械学習を用いた符号化
潜在的な知覚特性の解明？
やりたい研究
「人間に寄り添った画像・映像符号化」に関する研究
活かせる知識・経験は？
画像・映像圧縮に関するの知識
機械学習に関する基礎的な知識
アプリ開発の経験
チーム開発で入賞した経験
Notes: 人間研、CD研、事業に近い開発を行っている研究所であったりが希望ですが、
結局はどこに行ったとしても、己の信念やこだわりに対してすべきことを見つけて行動するだけなので、
必要として頂けるのであれば、他の領域でも大歓迎です。
希望に対して、活かせる知識・経験としては、
研究で培った画像・映像処理、チーム開発や自主的に学んだ機械学習の知識であったり、
チームでの研究開発が必要不可欠であるため、チームでのシステム開発やゼミにおいて組織活動が円滑になるよう立ち回った経験が活かせると感じています。

## Slide 61: 付録 – 学会発表について
これまでの発表経験
今後の学会発表（目標）
画像符号化シンポジウム（PCSJ2021） 2021/11
International Workshop on Image Media Quality and its Applications
（IMQA2022）2022/3 口頭発表
国内学会1件、国際学会1件
現状、発表予定なし
就職活動しだいでは、？？